ZAŁĄCZNIK

W załącznikach do dyrektywy wprowadza się następujące zmiany:

- w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a)	pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1.	Charakterystyka energetyczna budynku musi odzwierciedlać jego typowe zużycie energii do celów ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i oświetlenia.

Charakterystykę energetyczną budynku wyraża się za pomocą wskaźnika liczbowego zużycia energii pierwotnej wyrażanego w kWh/(m²/rok), zharmonizowanego na potrzeby zarówno świadectw charakterystyki energetycznej, jak i zgodności z minimalnymi wymogami dotyczącymi charakterystyki energetycznej. Charakterystyka energetyczna oraz metody stosowane w celu jej ustalenia muszą być przejrzyste i otwarte na innowacje.

Państwa członkowskie opisują swoje krajowe metody obliczeniowe zgodnie z ramami załączników krajowych powiązanych norm europejskich opracowanych na podstawie mandatu M/480 udzielonego przez Komisję Europejską Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN).”;

b)	pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2.	Zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody użytkowej i odpowiedniej wentylacji oblicza się w celu zapewnienia minimalnych poziomów zdrowia i komfortu określonych przez państwa członkowskie.

Podstawę obliczenia energii pierwotnej stanowią wskaźniki energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii, które mogą opierać się na krajowych lub regionalnych średnich ważonych lub bardziej szczegółowych informacjach udostępnianych przez poszczególne systemy lokalne.

Wskaźniki energii pierwotnej nie uwzględniają udziału energii ze źródeł odnawialnych w nośnikach energii, tak aby obliczenia traktowały w równy sposób: a) energię ze źródeł odnawialnych wytwarzaną na miejscu (za indywidualnymi licznikami, tzn. nie ujmowaną jako energia dostarczana); oraz b) energię ze źródeł odnawialnych dostarczaną za pomocą nośnika energii.”;

c)	w pkt 4 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie:

„4.	Uwzględnia się pozytywny wpływ poniższych aspektów:”;

- w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a)	pkt 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwe organy lub podmioty, którym właściwe organy przekazały odpowiedzialność za wdrożenie niezależnego systemu kontroli, dokonują losowego wyboru spośród wszystkich świadectw charakterystyki energetycznej wydanych w ciągu roku i poddają je weryfikacji. Próbka musi być wystarczająco duża, aby zapewnić statystycznie istotne wyniki w zakresie zgodności.”;

b)	dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku dodawania informacji do bazy danych organy krajowe muszą mieć możliwość ustalenia inicjatora dodanych informacji na potrzeby